Портативная VHF/UHF радиостанция

|  | Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL-STD 810 по ударопрочности и стойкости к вибрациям |
| --- | --- |
|  | Возможность програмирования станции с помощью специальной программы для Windows |
|  | Возможность исполнения с цифровой системой записи и воспроизведения голоса |
|  | Тональный (CTCSS) и цифровой (DCS) режимы работы шумоподавителя |
|  | Возможность одновременного контроля двух частот и/или каналов |
|  | Повышенная скорость сканирования |

Варианты исполнения для частотных диапазонов: Rx: 140-174 MГц, Rx: 420-470 МГц, Tx: 144-148 МГц, Tx: 430-450 МГц
Макс. выходная мощность: 5/2,8/1/0,1 Bт 5/2б5/1/0б1 Вт
Память: 30 или 99 каналов в зависимости от исполнения
Разнос каналов: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц
Чувствительность (12 дб SINAD): 0,16 мкВ;  0,18 мкВ
Избирательность: от 70дб, от 65дб
Размеры: 57х99х30 мм
Вес: 325 г
Питание: 4-16 В